## Slide 1: 無人機智慧系統開發與實作 System Development and Implementation of Drone Intelligence
劉吉軒
政治大學 資訊科學系
107-02

## Slide 2: 課程開設背景
科技部AI創新研究計畫 – 劉吉軒、李蔡彥、廖文宏、紀明德
前瞻無人機智慧系統: 核心技術研發與情境應用展示

## Slide 3: 計劃目標
發展國內無人機之自主控制系統
民間商用
On-board
Computing
任務導向
智慧整合
無人機上搭載人工智慧即時取得環境狀態並進行判斷與施行對策
將任務過程切割成多個細項依序執行，並依照實際任務進程彈性調整
使用無人機解決企業痛點，提供無操作無人機經驗者一個解決方案
追踪
巡航
掃描
起飛
依點環繞
降落

## Slide 4: 計劃三大亮點
無人機自動依循指定路線飛行
無人機自動搜尋辨識適當著陸點
無人機情境感知與動態調適

## Slide 5: 亮點一、無人機自動依循指定路線飛行
無人機能夠在室內與室外自動起降，在空中維持機身的穩定，並依照路徑設定進行自動飛行與區域環繞。
起降
依照路徑自動飛行與區域環繞

## Slide 6: 亮點二、無人機自動搜尋辨識適當著陸點
無人機能夠透過標籤影像辨識進行定位並自動著陸
辨識
標籤
自動著陸

## Slide 7: 亮點三、無人機情境感知與動態調適
辨識
？
人、物品、標籤
障礙
依照情景進行迴避、降落、路徑更動

## Slide 8: 技術架構
計算飛行路徑
辨識物件
行為控制
監控與分析
感知
運動
認知
介面

## Slide 9: 目前成果
離線空照資料判讀
機上即時運算
異質性感測資料整合
路徑規劃演算平台
攝影路徑規劃
空間模型建構
線條偵測與跟隨
智慧無人機系統整合
視覺化分析工具
無人機模擬器
無人機地面站
感知
運動
介面
認知

## Slide 10: 離線空照資料判讀
建築物
xView 60 種類別
船艦

## Slide 11: 機上即時運算 – 物件辨識街道實測
政治大學正門
辨識物件：
人
汽車
機車
自行車
其他
https://youtu.be/0-dlRMRQF8s

## Slide 12: 機上即時運算 – 模型壓縮
Model | Dataset | Accuracy (%) | Parameters | Pruned (%) | FLOP | Pruned (%)
VGG-16 pruned | CIFAR-10 | 93.22 | 3.2 x 10^6 | 78.64 | 1.69 x 10^8 | 45.9
VGG-16 pruned | CIFAR-100 | 69.01 | 8.11 x 10^6 | 46.04 | 2.56 x 10^8 | 18.03
ResNet56 pruned | CIFAR-10 | 92.73 | 6.64 x 10^5 | 22.92 | 8.69 x 10^7 | 30.83
ResNet56 pruned | CIFAR-100 | 68.3 | 7.04 x 10^5 | 18.76 | 8.94 x 10^7 | 28.85
ResNet20 pruned | CIFAR-10 | 90.89 | 2.45 x 10^5 | 10.58 | 3.44 x 10^7 | 15.63
ResNet20 pruned | CIFAR-100 | 64.68 | 2.56 x 10^5 | 8.45 | 3.45 x 10^7 | 15.4
DenseNet-40-12 pruned | CIFAR-10 | 93.12 | 5.3 x 10^5 | 50.82 | 1.59 x 10^8 | 43.48
DenseNet-40-12 pruned | CIFAR-100 | 69.64 | 8.85 x 10^5 | 20.88 | 2.04 x 10^8 | 27.66
DenseNet-BC-40-12 pruned | CIFAR-10 | 92.02 | 1.6 x 10^5 | 11.22 | 5.45 x 10^7 | 24.56
DenseNet-BC-40-12 pruned | CIFAR-100 | 66.24 | 1.51 x 10^5 | 21.78 | 3.86 x 10^7 | 46.67

## Slide 13: 異質性感測資料整合 - 避障熱圖
Xception
NASNetMobile

## Slide 14: 無人機路徑規劃演算平台（1/2）
載入數值地形模型（DTM），依此計算出無人機的飛行路徑
以政治大學為例，
起點為『大仁樓』，
終點為『研究暨創新育成總中心』

## Slide 15: 無人機路徑規劃演算平台（2/2）
整合 OMPL、Morse、Blender 模擬無人機依規劃路徑飛行
從側邊繞過建築物
從上方跨越橋樑
https://youtu.be/1-NfHKF-q7A
https://youtu.be/K8nKI12E6yM

## Slide 16: 攝影路徑規劃 – 預測物體移動路徑
透過預測目標可能的移動方向，更改攝影機路徑
（紅色圓圈為預測的可能動向，其概念類似颱風路線預測圖）

## Slide 17: 無人機模擬飛行 – 避障與校正
偵測迴避
航道校正
無人機偵測到橋樑，改為從橋底進行迴避
無人機遭遇強風吹襲偏離航道，而後校正回來
https://youtu.be/tkt9gn-N4-U
https://youtu.be/G4CHsm2kzEA

## Slide 18: 路線偵測與跟隨 – 兩層 2D 向量機率模型
外層判斷線條方位並調整自身位置
內層判斷移動方向（綠色）

## Slide 19: 路線偵測與跟隨 – 實驗影片
無人機視角
第三方視角
https://www.youtube.com/watch?v=9YSGsVh-RsI

## Slide 20: 路線偵測與跟隨 – 實驗結果
準確率
誤差率
無人機中心點在線條內的累積時間
無人機中心點距離線條的 Pixel 差

## Slide 21: 空間模型建構（Space Model）
透過路徑規劃演算平台提供的訊息與坐標，建立無人機的相對位置，預估當前無人機的位置與機身姿態，藉由無人機座標系建構自主飛行之空間模型，利用定位（position）與定向（orientation）開發自身定位系統
position
orientation
無人機飛行控制模組
無人機之座標系

## Slide 22: 視覺化分析工具 – 辨識模型結果分析
分類項目明細
以顏色標示物件
依照信心過濾物件
依照類別過濾物件
計算類別準確率
計算類別數值
計算類別分佈
項目分佈
分類統計
將辨識結果導入視覺化工具
https://youtu.be/KI8bpMJ74sg

## Slide 23: 無人機物理模擬器
模擬無人機飛行時的物理特性，用於實驗人工智慧的性能，並將飛行路徑和其他數據傳至地面站
開源地面站 QGroundControl

## Slide 24: 以模擬器進行避障之深度強化學習
累計訓練 16,000,000 次，每次 9 台無人機同時進行訓練；完成後，在 100 個隨機產生的環境進行測試，成功率達八成以上
Reward Function
w1 ：當下位置 dt 和之前位置 dt-1 與目標的距離差異
w2 ：當前飛行總時間
w3 ：當前旋轉角 Rt 與目標旋轉角 R0 之差異
無人機在場景內的飛行路徑

## Slide 25: 用地面站設置路徑讓無人機依循路線飛行
以自主研發之地面站設定飛行路線，再讓學習了追尋目標物（含避障模型）的無人機在模擬器裡依循飛行路線飛行
路徑傳送
自行研發之無人機地面站
無人機物理模擬器 + 避障模型

## Slide 26: 無人機地面站
對應之辨識結果
控制面板
無人機電源、高度、狀態
起飛、降落、強行控制指令
小地圖

## Slide 27: 課程目標
提供智慧系統技術學習資源
培訓AI系統整合人才
以決策控制模組為主, 輔以感測, 規劃, 及模擬等功能介紹與實作練習

## Slide 28: 無人機種類
Name: Drone, UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
Wing Type – fixed vs. rotary
Size – https://www.e-education.psu.edu/geog892/node/5

## Slide 29: 無人機軟硬體限制
電池電力
載重量
通訊能力/資料與訊號傳輸
機上計算能力
搭載感測裝置能力
飛行穩定度

## Slide 30: Parrot AR Drone 2.0
https://drive.google.com/file/d/1QtdNrbJVW-GSo6IcEdL6BHKhyJOf3Hsd/view?usp=sharing

## Slide 31: Intel® Aero Ready to Fly Drone
https://drive.google.com/file/d/1qABKuiS5y46QIfwsqNipZxyfHG3hSKmA/view?usp=sharing

## Slide 32: Phantom 4 Pro
https://www.youtube.com/watch?v=T6BvN1vzUSI

## Slide 33: Parrot Bebop 2 drone
https://www.youtube.com/watch?v=xGuzSaIG5jw

## Slide 34: DJI tello
https://www.youtube.com/watch?v=5b6yQExEauA

## Slide 35: Amazon Prime Air’s First Customer Delivery
https://www.youtube.com/watch?v=vNySOrI2Ny8

## Slide 36: Groundhog Autonomous UAV
https://www.youtube.com/watch?v=T3pq6Uqg9Ko

## Slide 37: Flame-Throwing Drone Removes Net Entangled in China Power Line
https://www.youtube.com/watch?v=iOqWfLZT8OM

## Slide 38: Autonomous Drone Navigation with Deep Learning
https://www.youtube.com/watch?v=H7Ym3DMSGms

## Slide 39: IROS 2018 Autonomous Drone Race
https://www.youtube.com/watch?v=9AvJ3-n-82w

## Slide 40: 智慧無人機系統整合
3
1
2
階段一：無人機依循路線飛行
階段二：無人機向著目標物（水岸電梯）飛行
階段三：無人機由上至下掃描目標物
3

## Slide 41: 智慧無人機系統整合
辨識出移動方向
提取任務相關目標物之特徵
水岸電梯
橋樑
判斷無人機相對目標物的位置

## Slide 42: 智慧無人機系統整合 – 實驗影片
https://www.youtube.com/watch?v=xGuzSaIG5jw

## Slide 43: 精準線條跟隨
The UAV’s vision center (red block) determines which direction to fly (green block)
High Resolution, High Accuracy, Vertical Surface, Close-up scanning Inspection
https://www.youtube.com/watch?v=83jYiOaN1C8

## Slide 44: 課程內容
全程實作
  提供無人機, 程式控制飛行, 真實環境實驗
  必須具備程式開發能力(Python)
實驗環境

## Slide 45: 成績評量
實作成果驗證與展示
三階段成果檢驗
  可執行預設之飛行路徑, 依路徑之複雜度/與環境之關係
  可整合環境偵測能力, 動態控制飛行行為
  可完成某種自訂之競賽任務, 如IROS 2018

## Slide 46: 課程進度
第三週起, 每週上課包括實作與試飛, 自備筆電
第一次成果檢驗4/1
第二次成果檢驗5/6
第三次成果檢驗6/24
課程助教: 李恭儀(james88385542@gmail.com)

## Slide 47: 問題與討論